Hercules: Indirekt (hőcserélős) fix telepítésű hőlégfúvó. A készülékek radiál ventilátorral, és blokkégő fogadására alkalmas hellyel, valamint belső termosztátos szabályozással és védelemmel vannak szerelve. Valamint külső termosztát csatlakozási hely került kialakításra.

| Model: | HERCULES 100 | HERCULES 160 | HERCULES 200 | HERCULES 260 | HERCULES 330 | HERCULES 400 | HERCULES 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény kW | 103,35 | 155,90 | 195,75 | 265,12 | 327,90 | 395,35 | 459,30 |
| Hatásfok % | 90 | 90,5 | 90 | 90 | 89,5 | 89,5 | 90 |
| Légszállítás m3/h | 7500 | 9500 | 12000 | 17000 | 20000 | 24000 | 28000 |
| Áramfelvétel kW | 2 x 0,550 | 2 x 0,750 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 2 x 3,000 |
| Levegő nyomás | 230 PA | 230 PA | 250 PA | 250 PA | 260 PA | 260 PA | 260 PA |
| Feszültség V/Hz | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 |
| olaj kg/h | 8,76 | 13,21 | 16,58 | 22,46 | 27,78 | 33,50 | 38,92 |
| Kémény ( mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| dimensions mm (L x P x H) | 1170 x 750 x 1660 | 1320 x 750 x 1760 | 1770 x 1000 x 2100 | 1770 x 1000 x 2100 | 2070 x 1200 x 2300 | 2070 x 1200 x 2300 | 2670 x 1200 x 2600 |
| Machine kg | 310 | 425 | 590 | 710 | 775 | 1040 | 1070 |